## Slide 1: Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG) con herramientas libres: QGIS
Miguel Sevilla-Callejo* y Blas M. Benito**
* Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC, msevilla@ipe.csic.es
** iEcolab - Centro Andaluz de Medio Ambiente, blasbp@ugr.es
Plan de Formación 2013

## Slide 2: Organización
Contenidos
  Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y Software libre
  Empezando con Quantum GIS
  Trabajando datos vectoriales
  Creando mapas
  Trabajando con datos ráster

## Slide 3: << Evaluación preliminar >>
¿Trabajo previo con SIG?
Evaluación de conceptos
  ¿Sistemas de información geográfica?
  ¿Software libre?
  ¿Proyección, datum, diferentes sist. de coordenadas?
¿Quantum GIS? ¿GRASS?
¿Geoprocesamiento de datos espaciales?

## Slide 4: 1. Introducción
¿Qué son los SIG?
¿Qué hacen los SIG?
Herramientas Libres
Quantum GIS y GRASS
Datos vectoriales
Datos ráster
Sistemas de coordenadas

## Slide 5: ¿Qué es un sistema de información geográfica o SIG?
Un conjunto de herramientas que permiten el tratamiento y manipulación de datos que poseen una localización y dimensión espacial conocida
  Tomlin (1990): un elemento que permite “analizar, presentar e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre” ó “un conjunto de software y hardware diseñado específicamente para la adquisición, mantenimiento y uso de datos cartográficos”
  NCGIA (1990): un sistema compuesto de hardware, software y procedimientos para la captura, gestión, manipulación, análisis, modelado y representación de datos georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas complejos de planificación y gestión” .
datos particulares con diferentes acepciones geográficos, espaciales, georeferenciados, geodatos
permiten modelizar/abstraer el territorio
tecnología para manipular información geográfica: Tecnologías de la Información Geográfica (TIG)

## Slide 6: ¿Qué hacen los sistemas de información geográfica?
Gestión de datos espaciales
  entrada, captura, creación, edición, almacenamiento
Análisis de datos
  a través de algoritmos y modelos
Generación de resultados
  nuevos datos espaciales sintéticos que quedan plasmados en mapas, informes, gráficos, etc.
Interpretación de los datos
  esta interpretación constituye la información geográfica y es la base del conocimiento

## Slide 7: Componentes de los sistemas de información geográfica
Datos: materia prima de los SIG: contienen la información geográfica
Métodos: formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos
Software / Programas : aplicaciones informáticas que aplican los métodos sobre los datos
Hardware / Dispositivos : estructura física sobre la que funcionan las aplicaciones informáticas – componentes de entrada, interacción y salida de una computadora –.
Personas: diseñadores y usuarios del resto de componentes

## Slide 8: ¿Qué son las herramientas libres?
Aquellas basadas en Software Libre
  El Software Libre es una forma de construir y distribuir aplicaciones de software cuyo tipo de licencia ofrece más libertades a quien las usa.
Libertades del Software Libre
  libertad de usar (ejecutar) el programa con cualquier propósito
  libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo*
  libertad de distribuir copias del programa a terceros
  libertad de mejorar el programa* y hacer públicas esas mejoras
* requiere que el código fuente del programa sea público
más información en Free Software Foundation | CENATIC
Notes: Libertades del Software libre
  libertad de usar (ejecutar) el programa, con cualquier propósito.
    privado, educativo, público, comercial, militar, etc.
  libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo
    adaptándolo a tus necesidades y a través de un código fuente público
  libertad de distribuir copias del programa
    de manera que se ayude a los demás
  libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras
    de modo que toda la comunidad se beneficie y a través de un código código fuente conocido

## Slide 9: Ventajas del software libre
ahorro de costes
  de adquisición y renovación de software
mayor seguridad y calidad
  comunidad abierta de desarrolladores > bajas vulnerabilidades
independencia del fabricante
desarrollo tecnológica local
  las grandes empresas de software son extrajeras
  soporte técnico más accesible
mayor grado de adaptación y flexibilidad
menores requerimientos de hardware
tecnología 100% legal
para todos los ámbitos: profesional, académico y de la investigación
genera y promueve modelos colaborativos
  intercambio aplicaciones
  desarrollo comunitario
aumenta la libertad, el espíritu crítico, la independencia y la autonomía de la comunidad

## Slide 10: Código abierto y ciencia
23 FEBRUARY 2012 | VOL 482 | NATURE | 485

## Slide 11
¿Qué programas SIG existen?
→ Software propietario
  Licencias privativas, limitadas y caras
  Código de funcionamiento oculto
  disponible solo en sistemas operativos más usados
  dependen de grandes recursos de hardware
  ArcGIS, Geomedia, IDRISI o Miramon
→ Software libre
  Licencias libres, universales y baratas
  Código abierto
  disponible en múltiples sistemas operativos
  demandan menores recursos de hardware
  GRASS, Quantum GIS, SAGA, JUMP GIS, uDIG, gvSIG o Kosmo
Muchos tipos: de escritorio, clientes, servidores, móviles, bibliotecas, míxtos, etc.
  Más info. en comparativa de herramientas SIG en Wikipedia
Programas de escritorio / Desktop GIS

## Slide 12: Componente espacial ráster y vectorial
ráster
retícula donde cada píxel recibe un valor identificativo
dos paradigmas de representación
Comparación entre los esquema del modelo de representación (a) vectorial y (b) ráster (Olaya, 2011).
vectorial elementos geométricos definidos por nodos

## Slide 13: Capas de información
La información geográfica describe los atributos de objetos situados en el espacio
La información geográfica muestra la realidad a modo de “capas”
Cada capa representa la distribución en el espacio de un atributo del territorio
Macizo de Cotiella

## Slide 14: Coordenadas y sistemas de referencia
Referencia geográfica de los datos espaciales
Su interpretación y correcto uso son fundamentales para la adecuada manipulación de la información geográfica
Aspectos a tener en cuenta:
  Tipo de coordenadas
    Geográficas; coordenadas en grados de latitud y longitud
    Proyectadas; coordenadas cartesianas en metros, en X e Y
  Sistema de proyección (si son proyectadas)
  Datum (elipsiode y punto de referencia fundamental)
CRS – Coordinate Reference System

## Slide 15: Coordenadas Geográficas y proyectadas
Fuente: Elaboración propia a partir de Olaya (2011)
Geográficas
Proyectadas
Cónica
Cilíndrica
Cilíndrica transversa
Meridiano central

## Slide 16: Geoide, elipsoide y datum
Datum
  Elipsoide (aprox. matemática)
  Punto de referencia fundamental
Fuente: Elaboración propia
Geoide
Fuente: NASA
GRACE mission
Geoide
nivel medio del mar
mejor adaptación global
datum global
WGS84
mejor adaptación
a un área de interés
datum local

## Slide 17: Codificación EPSG
EPSG 4326: coordenadas geográficas con datum WGS84
  GPS, mayoritaria en servidores de datos SIG en la red
EPSG 4258: coordenadas geográficas con datum ETRS89*
EPSG 23030: proyección utm del huso 30 con datum ED50
  Sistema más usado en España peninsular (husos 29, 30 y 31)
EPSG 25830: proyección utm del huso 30 con datum ETRS89*
EPSG - European Petroleum Survey Group
  Códigos numéricos para un gran número de CRS http://spatialreference.org/
El datum ETRS89 equivale al WGS84 y es oficial para la nueva cartografía que se desarrolle en Europa (en España desde 2007)

## Slide 18: Escala y resolución
Factor escala
  de trabajo vs. de los datos
Representación
  niveles de detalle de la cartografía
  simplificación de la información
Resolución
  espacial → Tamaño del píxel
  temporal → Frecuencia de actualización
  espectral → Nº y característica de bandas

## Slide 19: Escala y resolución - ráster
Valle de Ordesa Elaboración propia a partir de ASTER GDEM v2

## Slide 20: Escala y resolución - Vectorial
Mapas forestales Chistau Elaboración propia a partir de MFE200 e IFN3

## Slide 21: Bases de datos espaciales
son bases de datos con el componente espacial de la información (vectorial o ráster) incluido dentro de datos estructurados | CAMBIO DE PARADIGMA EN LA IG
se manejan con sistemas gestores de bases de datos
  arquitectura cliente-servidor
ventajas frente a los sistemas anteriores:
  mayor independencia e interoperatibidad
  mayor facilidad y velocidad de acceso
  menor redundancia y mayor coherencia de los datos → centralización de los datos
  mayor seguridad → eficiencia en el respaldo
  mayor eficiencia de la captura, codificación y entrada de datos
  mayor valor informativo

## Slide 22: Metadatos
se podría hablar del componente adicional de la información geográfica: ¿dónde? ¿qué? … y ¿cómo?
datos útiles para interpretar la IG quién , qué, cuándo, dónde, cómo y porqué
sistema de coordenadas, el origen de los datos y técnicas usadas para su obtención, la configuración y el lenguaje, autor, licencia de uso, etc.
equivale a las anotaciones al margen de los mapas
parte fundamental de una IDE infraestructura de datos espaciales
  datos espaciales + tecnología + normas (políticas)
  encaminados a facilitar el uso de la IG

## Slide 23: 2. Empezando con Quantum GIS
Instalación | Interfaz gráfica
Preparando la sesión | Proyecciones
Cargar capas | Extensiones

## Slide 24: Instalación de QGIS (+GRASS)
La instalación de Quantum GIS incluye GRASS
Descarga libre y gratuita de los archivos binarios e instalación de los mismos
Instrucciones en la web de QGIS: http://hub.qgis.org/.../Download
  Windows > http://hub.qgis.org/.../Download#1-Windows
    archivo único ejecutable: QGIS-OSGeo4W-1.8.0-2-Setup.exe
    [para expertos] a través de la herramienta OSGeo4Win: osgeo4w-setup.exe
  Linux > http://hub.qgis.org/.../Download#2-Linux
    a través del repositorio de archivos
    varía ligeramente por cada una de las distribuciones
  Mac > http://hub.qgis.org/.../Download#4-MacOS-X
    Instalación de requisitos previos y posterior binario de QGIS (+GRASS)
Otros sistemas
  Android > http://android.qgis.org/
  Sin instalación: Portable GIS > http://www.archaeogeek.com/portable-gis.html

## Slide 25: Preparando la sesión
Planificar el proyecto SIG
  Proyección y escala de trabajo
  Fuente y disponibilidad de los datos
  Metadatos...
Sobre los archivos de proyectos de QGIS
  NO incluyen la información geográfica
  enlazan con los archivos/registros de datos espaciales: mantienen las relaciones entre los datos, las características de visualización y el patrón para la impresión de mapas

## Slide 26: Organizando datos y archivos
estructura clara
directorios sugeridos:
  directorio raíz
    archivos de proyecto
  capas definitivo
    ráster, vectorial y otros
  pruebas temporal
    organiz. por temas o modelos
  fuentes solo copia
  mapas e informes definitivo

## Slide 27: Interfaz gráfica de usuario
barra de menús
barra de herramientas*
tabla de contenido y panel vertical*
vista del mapa
barra de estado
* se pueden mover, ocultar y modificar

## Slide 28: Interfaz gráfica de usuario
barra de menús
barra de herramientas
vista de mapa
barra de estado
panel vertical
contenido

## Slide 29: Barra de menús

## Slide 30: Opciones y configuración general
Opciones
  generales vs del projecto
  renderizado
  idioma
Personalización, atajos de teclado...

## Slide 31: Insertar capas vectoriales
Añadir capa vectorial
Formatos más usados
  SHP > ESRI Shapefile: varios archivos
    *.shp; componente gráfico (puntos, líneas o polígonos)
    *.dbf; componente temático (tablas)
    *.shx; índice de conexión
    *.prj; información del sist. de referencia de coordenadas
  Cobertura ArcINFO: carpeta con varios archivos
  CSV > tabla separada por comas (incluye coordenadas)
  GPX > Datos de GPS (waypoints, rutes, tracks)

## Slide 32: Propiedades vectoriales
Punto, línea o polígono / CSV, GPX
Propiedades de representación
Nueva y vieja simbología

## Slide 33: Insertar capas ráster
Añadir capa ráster
Formatos más usados
  GeoTIFF → *.tif
  IMG de ERDAS Image → *.img
    TIF e IMG pueden estar acompañados de otros archivos complementarios: *.xml, *.rrd, *.aux
  Grid de ArcINFO (dentro de una carpeta)

## Slide 34: Propiedades ráster
Ráster temáticos, continuos o imágenes
Una banda o varias bandas
Propiedades
  Gris, pseudocolor, mapa de colores

## Slide 35: Servicios OGC y otros datos
Open Geospacial Consortium
Servicios OGC
  Web Map Service: WMS
  Web Feature Service: WFS
  Archivos GML
Importar/Exportar servidores: XML
WMS → imagen georeferenciada

## Slide 36: Añadir capa WMS
Editar fuente
Seleccionar
  capas
  tipo de imagen
  sist. coordenadas
Exportar (offline)

## Slide 37: Añadir desde BD espacial
Usuario avanzado
SQLite / SpatiaLite
  cliente-servidor sobre un archivo
PostgreSQL / PostGIS
  conexión al servidor
  QGIS es el cliente
Extensión DB Manager

## Slide 38: Panel vertical
Organización de capas
  Organización
  Carpetas
  Orden de visualización
Otros paneles
  capas
  mapa de situación
  GPS
  navegador archivos

## Slide 39: Barra de estado
Posición
Escala
Representación / Renderizado
Sistema de coordenadas
Opc. proyecto
Registro / Log

## Slide 40: Navegando por el mapa
Barra de navegación
  Zoom, centrar, mover...
Barra de atributos y medidas
  Consultas, selección, medición, marcadores y etiquetas

## Slide 41: Decoración de la vista
Añadir a la vista
  Norte
  Escala
  Texto informativo
Exportar como imagen

## Slide 42: Trabajando con proyecciones
Seleccionar la proyección del proyecto
  Activar proyectar al vuelo
Seleccionar CRS de la capa
Activar CRS de la capa
CRS personal

## Slide 43: Añadiendo complementos Manejando extensiones
Habilitar extensiones
Cargar extensiones de Python
Repositorios
  buscar extensiones
  incluir extensiones en evaluación
Destacadas: OpenLayers, Table Manager, Point Sampling Tools, ImportProject, Numerical Vertex Edit, OpenStreetMap, SEXTANTE...

## Slide 44: QGIS Browser / Browser Tab
Navegador de archivos independiente
  Drag & drop
Barra en el interfaz gráfico
Favoritos
Explorador alternativo: wxGIS